## Slide 1
ISE 754 HW
Pavel “Pasha” Koprov 6
Question 1
s = 70 lb/20 ft3 = 3.5 lb/ ft3 => Class 250
q = 25*70lb/2000 = 0.875 ton
i = 3
ctariff = (1-disc)max{MC, min{OD(Class, i)*20q, OD(Class, i+1)*20qiB}} =
= (1-0)max {95.23, min{OD(250, 3)*20*0.875, OD(250, 4)*20*2.5}} =
= max {95.23, min{124.23*20*0.875, 101.83*20*2.5}} = max {95.23, min{2174.025, 5091.5}} = $2174.025
rLTL= PPILTL(s2/8+14)/((q1/7*d15/29-7/2)(s2+2s+14)) = 144.3(3.52/8+14)/((0.8751/7*53215/29-7/2)(3.52+2*3.5+14)) =
= 144.3(3.52/8+14)/((0.8751/7*53215/29-7/2)(3.52+2*3.5+14)) = 144.3*15.53125/722.04451496752294334301330313649 = $3.104/ton-mi
cLTL= rLTL*q*d = 3.104*0.875*532 = $1444.912
Δc = |ctariff – cLTL| = 2174.025 – 1444.912 = $729.113

## Slide 2
Question 4
Statesville
Wilmington
DC
Asheville
Winston-Salem
Greensboro
Durham
Raleigh
A
400 ton/year
B
120 ton/year
20
25
30
15
10
sA = 100/25 = 4 lb/ft3
sB = 50/5 = 10 lb/ft3
fagg = 400+120 = 520 ton/yr
sagg = fagg/(fA/sA+fB/sB) = 520/(400/4+120/10) = 4.64 lb/ft3
qAmax = min{25, 4*(2750)/2000} = 5.5 ton
qBmax = min{25, 10*(2750)/2000} = 13.75 ton
nA = 400/5.5 = 72.73 TL/year
nB = 120/13.75 = 8.73 TL/year
As ri is not given then wi = ni, W = 162.97 ≈ 163, W/2 = 81.5
qmax = min{25, 4.64*(2750)/2000} = 6.38 ton
fAsh = 0.2* fagg = 104, nAsh = 104/6.38 = 16.3
fWS = 0.25* fagg = 130, nWS = 130/6.38 = 20.38
fG = 0.3* fagg = 156, nG = 156/6.38 = 24.45
fD = 0.15* fagg = 78, nD = 78/6.38 = 12.23
fR = 0.1* fagg = 52, nR = 52/6.38 = 8.15
Asheville Statesville Winston-Salem Greensboro Durham Raleigh Wilmington
16.3 72.73 20.38 24.45 12.23 8.15 8.73
16.3<81.5 89.03>81.5*
146.67>81.5* 73.94<81.5 53.56<81.5 29.11<81.5 16.88<81.5 8.73<81.5
DC should be located in Statesville